## Slide 2: Ultra Sonic Sensor
import RPi.GPIO as GPIO
import time
# Set up GPIO pins
TRIG_PIN = 23 # Trigger pin
ECHO_PIN = 24 # Echo pin
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(TRIG_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO_PIN, GPIO.IN)
def measure_distance():
# Send a 10us pulse to trigger the sensor
GPIO.output(TRIG_PIN, True)
time.sleep(0.00001) # 10 microseconds
GPIO.output(TRIG_PIN, False)
# Wait for the echo to start
while GPIO.input(ECHO_PIN) == 0:
pulse_start = time.time()
while GPIO.input(ECHO_PIN) == 1:
pulse_end = time.time()
# Calculate distance
pulse_duration = pulse_end - pulse_start
distance = pulse_duration * 17150 # speed of sound in cm/s
distance = round(distance, 2) # round to 2 decimal places
return distance
try:
while True:
dist = measure_distance()
print(f"Distance: {dist} cm")
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print("Measurement stopped by user")
finally:
GPIO.cleanup() # Clean up GPIO settings